## Slide 1: EKOLOŠKO PRIHVATLJIV PROTOK ZAKONODAVSTVO, METODE I PRIMJERI KORIŠTENJA
Despotović Dragan
Inspektorat RS
Sektor vodne inspekcije

## Slide 2: Sadržaj
SAVREMENI KONCEPT EPP
DEFINICIJE EPP
METODE ODREĐIVANJA EPP
PRAVNI OSNOV ODREĐENJA EPP U RS
PRAVILNICI O EPP U ZEMLJAMA OKRUŽENJA
PRIMJERI ODREĐIVANJA EPP U RS
ZAKLJUČAK

## Slide 3: SAVREMENI KONCEPT EPP
U SVJETSKOJ HIDROLOŠKOJ PRAKSI I TEORIJI IZRAŽENA VAŽNOST ODRŽANJA AKVATIČNIH EKOSISTEMA;
EPP KAO DINAMIČKA KATEGORIJA, SIMULATOR I IMITACIJA PRIRODNIH PROTOKA U VREMENU
PRIMJENOM KONCEPTA EPP OSTVARUJE SE PRAVEDNA RASPODJELA VODE IZMEĐU POTREBA LJUDI I POTREBA EKOSISTEMA
SEZONSKA VARIJACIJA PROTOKA U VODOTOCIMA SE OPONAŠA ODREĐENJEM VRIJEDNOSTI EKOLOŠKI PRIHVATLJIVOG PROTOKA
SAVREMENIM KONCEPTOM EPP ZAMJENJENA PRETHODNA PRAKSA PROCJENE RAVNOMJERNE KOLIČINE VODE VODOTOKA NIZVODNO OD VODOZAHVATA

## Slide 4: DEFINICIJE EPP
ZOV RS: Minimalni protok nizvodno od vodozahvata ili brane koji omogućava očuvanje prirodne ravnoteže I vodnih ekosistema
Prof Hrelja: EPP kao “ekološki prihvatljivi minimum” (protok koji se mora obezbjediti u koritu za normalan opstanak I razvoj biljnog I životinjskog svijeta;
Prof Đorđević: EPP kao “ekološki garantovani minimum” (veličina protoka koja se mora uvijek obezbjediti za normalan opstanak I razvoj biocenoza u rijeci kao biotopu;
EPP SE Određuje se istražnim radovima I odabranom metodologijom u budućem podzakonskom aktu
Prof. Žugaj EPP kao “biološki minimum” (protok vode u vodotoku koji se mora ispuštati nizvodno od zahvata vode a da se pri tome ne po remeti ekološki sistem;
“Stari vodoprivredni termin: “vodoprivredni minimum” označava protok koji uzvodni kodrisnici moraju da ostave u rijeci nizvodno od svojih zahvata za potrebe nizvodnih korisnika

## Slide 5
METODE ODREĐIVANJA EPP Vrlo složen postupak jer zahtjeva pouzdano određenje režima malih voda+opšte kriterije fizičko-hemijskih i bioloških parametara; neuspjela unifikacija podjele metoda Komiteta za vode UN; metode se moraju vezati za konkretne geofizičke karakteristike svakog slučaja (hidrološke, hidrauličke, morfološke i geološke) i uslove razvoja biocenoza; podjela metoda prema kriterijumu pristupa analizi I korištenim podlogama; 4 grupe metoda: 1. hidrološke (najzastupljenije) usvajaju hidrološke parametre uobičajene pri projektovanju hidrotehničkih Sistema; 2. hidrauličke metode koriste hidrauličke parametre (okvašeni obim korita, dubina korita, brzina vode I sl); 3. metode očuvanja kvaliteta staništa koriste analizu kvaliteta ribljih staništa u uslovima različitih režima toka; 4. holističke metode u kojima se spaja više metoda u jednu metodologiju, zahtjevne su zbog potrebe više specijalističkih znanja I velikog fonda ulaznih podatka.

## Slide 6: Pravni osnov za EPP u RS
ZOV RS princip integralnog upravljanja vodama; načela u članu 3;
Korištenje voda u poglavlju 4 sa podjelom po načinu korištenja;
EPP u članu 65, stav 2 definisao vrijednost EPP kao minimalni srednji mjesečni protok 95% obezbjeđenosti;
Plan upravljanja oblasnim riječnim slivom rijeke Save (2016-2021) definisao Program mjera i ključne tipove mjera u kojima se navodi potreba uspostave, monitoringa i održanja EPP
Strategija integralnog upravljanje vodama Republike Srpske (2016-2021) ukazuje da se izborom odgovarajućeg EPP mogu otkloniti promjene vodnih režima nizvodno od vodozahvata ili brane I njihov štetan uticaj na biocenoze;
Odluka o utvrđivanju voda prvog reda propisuje podjelu vodotoka u RS prema valorizaciji korištenja njihovih voda što implicira na važnost EPP

## Slide 7: PRAVILNICI O ODREĐIVANJU EPP U ZEMLJAMA OKRUŽENJA
Federacija BiH: Pravilnik o načinu određ EPP iz 2013. sa obimom primjene za sva zahvatanja vode za koje je potreban vodni akt; postoje Opšta (hidrološke metode) I Posebna procjena EPP (biološki I ekološki kriteriji na hidrološku metodu;EPP u dva godišnja perioda; kategorije za proračun: srednji, srednji minimalni; dekadni I fleš protok; Studija za posebnu procjenu EPP
Slovenija: Uredba za određivanje EPP I načina očuvanja EPP iz 2009, EPP prema hidrološkim istraživanjima, zanačaju za korištenja voda, hidromorf. I hidrobiol. karakteristika vodotoka; EPP=fxsrednji mali protok; f-prema skupinama ekol.tipova vodotoka iz vodnog katastra; srednji mali prtok na mjestu ispusta; Studija za određ. EPP sa tačno preciziranim sadržajem; neophodna hidrometrijska mjerenja itd.
Crna Gora: Pravilnik o načinu određ. EPP iz 2015 sa elementima proračuna: srednji minimalni, srednji mjesečni protok, sezonske varijacije protoka I plavni talas; postoje opšta (hidrološke promjene) I posebna procjena EPP (stanje ekosistema prema promjenama protoka I ona je dodatak opštoj procjeni uz dodatak holističkog pristupa; jako modifikovana vodna tijela, vodna tijela zaštićenih područja i močvare I jezera
Hrvatska: Određenje EPP u Hrvatskoj se svodi na primjenu hidrološke metode tzv MNQ koja se bazira na principu: u prirodnom koritu vodotoka treba zadržati sve količine vode do prosječne minimalne količine”; MNQ je aritmetička sredina minimalnih godišnjih protoka u razmatranom period; modifikacije MNQ u periodu visokih voda I u slučaju povećane potrebe za vodom I prepoznatljivih ekoloških vrijednosti vodotoka.

## Slide 8
EPP – GAP u Republici Srbiji
Pravni izvor ZOV Srbije član 81; EPP=metoda “ekološkog protoka GEP”-protok koji se mora obezbjediti nizvodno od riječnog vodozahvata ili brane kako bi se stvorili uslovi za normalan opstanak I razvoj bicenoza. Ovaj protok je ekološka kategorija jer se njegovim određenjem upravlja namjenskim ispuštanjem odgovarajaće kol. vode iz akumulacije I u tom smislu on predstavlja dinamizam, količine, kvalitet I raspodjelu vode u vodotoku u toku vremena koji je neohodan za razvoj akvat. sistema I neometan život ljudi.
GEP omogućava eliminaciju I umanjenje kriznih stanja ekosistema, GEP vrši “oplemenjivanje malih voda”; GEP se može primjeniti na veliki broj rijeka različitih režima; GEP uvažava aktivnosti biocenoza u vodotoku jer je definisan u hladnom I toplom dijelu godine; termin: GEP uključuje tzv “upravljačku stabilizaciju vodotoka”; GEP je dirigovana preraspodjela protoka u vremenu sa ciljem popravljanja svih komponenti vodnog režima,
Primjena GEP zasnovana na 3 hidrološka parametra PROSJEČNI VIŠEGODIŠNJI PROTOK;, MALA MJESEČNA VODA OBEZBJEĐENOSTI 25% I MALA MJESEČNA VODA OBEZBJEĐENOSTI 80%; ako se raspolaže sa višegodišnjim serijama dnevnih protoka uvode se vrijednosti 30-dnevnih malih voda istih vjerovatnoća.
GEP u hladnom dijelu godine (oktobar-mart)=mjesečna mala voda 95% ili 30-dnevna mala voda iste vjerovatnoće
GEP u topom dijelu godine (april-septembar) = mala mjesečna voda vjerovatnoće 80% ili 30-dnevna mala voda iste vjerovatnoće
GEP u hladnom dijelu godine ne može biti manji od 1% prosječnog višegodišnjeg protoka niti veći od 15% tog prosjeka
GEP u toplom dijelu godine ne može biti manji od 15% prosječnog višegodišnjeg protoka niti veći od 25% tog prosjeka.

## Slide 9: PRIMJERI ODREĐIVANJA EPP U REPUBLICI SRPSKOJ
Za svako zahvatanje vode u količini većoj od 5 l/s potreban je vodopravni akt koji izdaje JU Vode Srpske prema članu 128 ZOV-a.
U ZOV-u su navedeni objekti, instalacije I aktivnosti za koje nadležnost izdavanja vodnih akata ima JU Vode Srpske.
Primjer izdatih vodnih smjernica za izgradnju planiranog sistema za navodnjavanje:
- postojeći pristup određivanja uputa projektantu nejasan i može se dopuniti
- potrebni podaci hidroloških istraživanja (režim malih voda, podaci o protocima vodotoka u slivu)
Primjer izdate vodne dozvole za izgrađeni objekt MHE
- nije jasno definisan program monitoring određenog EPP (obavezati korisnika prava iz vodne dozvole da sačini program monitoringa)
Primjer izdate vodne dozvole za pastrmski ribnjak na vodotoku na kojem su izgrađene dvije MHE uzvodno

## Slide 10: Zaključci
Stanje primjene određivanja EPP u RS se može značajno popraviti.
Postoje pravne pretpostavke obaveze donošenja pravilnika o načinu određivanja EPP prema članu 65 ZOV-a.
- Plan upravljanja oblasnim riječnim slivom rijeke Save Republike Srpske (2016 – 2021) sadrži aktivnosti koje obuhvataju uspostavu, monitoring i održanje EPP nizvodno od vodozahvata, a mjera iz ovog Plana je izrada Studije poboljšanja režima protoka i EPP u Republici Srpskoj. Nosilac aktivnosti je JU Vode Srpske.
- Strategija integralnog upravljanja vodama Republike Srpske (2015 – 2024) ukazuje da se negativni uticaj na tzv. “ekološku stabilnost vodoprivrednih sistema” mogu otkloniti i smanjiti pravilnim izborom adekvatnog EPP.
Pristup određivanja EPP nije usklađen sa savremenim konceptom EPP.
Veliki broj metoda određivanja EPP ukazuje na mogućnost korištenja velikog fonda podataka za novu metodologiju.
- Na osnovu podataka iz Izvještaja o stanju zaštite životne sredine u BiH iz 2012. uočeno j e da su vrijednosti godišnjh padavina redukovane, da su reserve površinskih voda smanjene kao i protoci podzemnih voda – ovakvo stanje ukazuje na prijedlog uspostave nove metodologije EPP.
- Problem opadanja izdašnosti izvora I karstnih vrela, suva korita I poplava